Nuevo kit de MEYLE ofrece todas las piezas necesarias para una reparación del árbol de transmisión, con bajo coste

- Wulf Gaertner Autoparts ofrece el juego completo de soportes de centro de cardán para el Porsche Cayenne y el VW Touareg

- El soporte del cardán puede ser sustituido en el futuro independientemente del árbol de transmisión

Hamburgo, 26 noviembre de 2014. Wulf Gaertner Autoparts AG ofrece un soporte de cardán del Porsche Cayenne y del VW Touareg como juego completo. Los nuevos kits de MEYLE contienen el cojinete, el anillo de fijación, la guarnición y la grasa. Con ellos, en caso de defecto, el taller puede sustituir sin problemas solamente el cojinete central   sin necesidad de cambiar el árbol de transmisión completo, como en el caso de la versión original del fabricante. De esta  manera se ahorran recursos, se evitan costes innecesarios, y además los talleres pueden ofrecer al cliente una reparación más rápida.

El cojinete central absorbe las oscilaciones del árbol de transmisión y al mismo tiempo  las mantiene en la posición correcta compensando los diversos  ángulos entre el motor fijo y el eje trasero flexible. En este proceso, especialmente la goma es muy vulnerable; con los grandes esfuerzos puede volverse quebradiza y más tarde se puede romper. En estas condiciones no es posible ni  una conducción exacta ni un apoyo correcto del árbol de transmisión. El síntoma de un defecto de este tipo son las vibraciones y los ruidos crecientes que hacen necesario acudir de inmediato a un taller. Hasta ahora, los conductores de Porsche Cayenne o VW Touareg no tenían otra opción que cambiar el árbol de transmisión completo. Con los nuevos kits de MEYLE esta costosa reparación no es necesaria , pues éstos pueden ser sustituidos separadamente. Para ello, el taller recibe en el kit todos los accesorios necesarios, de suerte que no hay que volver a montar piezas usadas, como por ejemplo las guarniciones.

Los ingenieros del fabricante hamburgués aconsejan también cambiar la junta homocinética a la hora de sustituir el soporte de centro de cardán, porque entonces se la puede cambiar fácilmente. „Sólo así se puede garantizar una transmisión de la fuerza sin vibraciones y de forma segura“, dice Sven Nielsen, Director Técnico de Wulf Gaertner Autoparts. „Es recomendable cambiar la junta homocinética al desmontar el árbol para sustituir un soporte defectuoso, de manera de evitar reparaciones ulteriores y los gastos consiguientes”

El nuevo kit   de soporte de centro de cardán para el Porsche Cayenne y el VW Touareg se suministrará a partir de noviembre de 2014 con el número MEYLE 100 151 0000/S;  la junta homocinética correspondiente, con el número MEYLE 100 152 1001. El nuevo kit MEYLE de soporte de centro de cardán contiene además instrucciones de montaje detallando los pasos  importantes  de montaje y desmontaje.

Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página www.meyle.com o pedirnos como fichero.

Contacto:

- Relaciones Públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, correo electrónico: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com