Meyle-HD-Traggelenke für Renault Transporter halten länger

- Optimierte Teile halten hohen Belastungen stand und verhindern Wiederholungsreparaturen

- Meyle-Werkstatt-Tipp: Renault-Master-Traggelenke dürfen nur einmal ersetzt werden

Hamburg, 09. Februar 2016. Mit Meyle-HD-Traggelenken können Werkstätten eine der häufigsten Ursachen für Reparaturen bei einer Vielzahl von Renault Transportern beheben. Die Ingenieure der Wulf Gaertner Autoparts AG haben die Komponenten des Bauteils für die Modelle Master und Trafic optimiert und bieten darüber hinaus auch passende Spurstangenköpfe und Querlenker an – ebenfalls in Meyle-HD-Qualität.

Häufig sind Renault Transporter in der Werkstatt zu finden, weil die Traggelenke frühzeitig ausfallen. Grund dafür ist die unterdimensionierte Auslegung des Bauteils in der Originalversion: Es ist nicht für dauerhaft hohe Achslasten ausgelegt, mit denen die Fahrzeuge meist unterwegs sind.

Die Meyle-HD-Traggelenke des Hamburger Herstellers sind deshalb gezielt darauf ausgerichtet, diesen Belastungen standzuhalten.  Das Meyle-HD-Traggelenk verfügt über eine hoch verschleißfeste Kunststoffschale im Kugelgelenk. Auch das eingesetzte Hochleistungsfett ist optimal auf die sich im Gelenk befindlichen Materialien Stahl und Kunststoff abgestimmt: Es sorgt unter anderem für einen konstanten Schmierfilm zwischen dem Kugelbolzen und der Kunststoffschale – unter allen Bedingungen – sowie für gleichmäßige Bewegungen im Kugelgelenk. Aufgrund der technischen Verbesserungen gegenüber der Originalversion gibt es auf die Meyle-HD-Traggelenke für Renault Transporter, wie auf alle Meyle-HD-Teile, eine Garantie von vier Jahren.

Meyle-Werkstatt-Tipp I: Bei Reparaturarbeiten an einem Renault Master II darf jedes Traggelenk (Meyle-Nr.: 616 010 0005/HD) jeweils nur einmal einzeln aus den Querlenkern ausgepresst werden. Ob dies bereits erfolgt ist, erkennen Werkstattmitarbeiter an einer kleinen Kerbe am Traggelenk. Ist diese Kerbe vorhanden, muss ein komplett neuer Querlenker eingesetzt werden, da andernfalls die Auspresskräfte nachlassen, und das Traggelenk nicht fest genug im Lenker sitzt. Sowohl nach dem Einbau eines neuen Traggelenks als auch eines komplett neuen Querlenkers muss die Achsgeometrie vermessen werden.

Meyle-Werkstatt-Tipp II: Damit Werkstätten ihren Kunden eine umfassende hochwertige Reparatur bieten können, gibt es für den Renault Trafic III neben dem passenden Meyle-HD-Traggelenk (Meyle-Nr.: 16-16 010 0005/HD) auch passende Spurstangenköpfe und Querlenker in Meyle-HD-Qualität:

- Meyle-HD-Spurstangenköpfe (Meyle-Nr.: 16-16 020 0008/HD und 16-16 020 0009/HD)

- Meyle-HD-Querlenker (Meyle-Nr.: 16-16 050 0017/HD und 16-16 050 0018/HD)

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter www.meyle.com oder als Datei bestellen.

Kontakt:

- Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

Über das Unternehmen

Unter den Marken Meyle und Meyle-HD entwickelt, produziert und vertreibt die Wulf Gaertner Autoparts AG hochwertige und qualitätsgeprüfte Ersatzteile für PKW, Transporter und NKW für den Freien Teilemarkt. Mit einem Gesamtsortiment von derzeit mehr als 18.500 Artikeln deckt der Hamburger Hersteller nahezu jede gängige Anforderung ab. Viele Ideen verwenden die Ingenieure des Unternehmens darauf, mit intelligenten Produkten und Serviceleistungen die Abläufe in der Werkstatt zu verbessern. So haben sie bis heute rund 750 Teile für tausende verschiedene Fahrzeugmodelle weiterentwickelt und gegenüber der Erstausrüsterqualität technisch optimiert. Diese Meyle-HD-Produkte sind besonders belastbar und langlebig. Auf das Alleinstellungsmerkmal der technisch verbesserten Meyle-HD-Teile gibt es eine vierjährige Garantie.

Die Wulf Gaertner Autoparts AG wurde 1958 gegründet und hat ihren Stammsitz in Hamburg. Das Unternehmen ist in 120 Ländern aktiv. Neben dem hochmodernen Logistikzentrum in Hamburg verfügt das Unternehmen über Tochtergesellschaften und Produktionsstandorte weltweit.