Bombas de agua MEYLE y MEYLE-HD: tecnología de avanzada con la junta de anillos deslizantes SiC/SiC

- Garantía adicional: garantía mínima de 100.000 millas

- Competencia técnica MEYLE: las ventajas de la tecnología SiC/SiC

Hamburgo, 12 de abril de 2016. Las bombas de agua MEYLE y MEYLE-HD con juntas de anillos deslizantes a base de carburo de silicio, no solo ofrecen mejor calidad en comparación con los estándares convencionales,  sino también una mayor garantía: todas las bombas de agua del fabricante hamburgués tienen –adicionalmente a la garantía normal– una garantía mínima de 100.000 millas  (160.934 kilómetros). Ésta vale independientemente de los cuatro años de garantía normal de las piezas MEYLE-HD y se refiere exclusivamente al kilometraje. Encuentre más información sobre la garantía aquí. Esta garantía adicional es posible gracias a las grandes ventajas que tienen las juntas de anillos deslizantes SiC/SiC empleadas por los ingenieros de MEYLE.

Una bomba de agua defectuosa puede originar grandes daños en el motor. La causa es muchas veces una falta de estanqueidad de la junta del anillo deslizante y es por eso que justamente aquí la calidad desempeña un papel muy importante. Las bombas de agua MEYLE y MEYLE-HD con junta de anillos deslizantes SiC/SiC superan en gran medida el estándar de calidad convencional de las bombas ofrecidas en el Mercado Libre de Recambios. También los fabricantes de automóviles Premium apuestan por este tipo de junta, empleada en la mayor parte de  las bombas de agua MEYLE. Un intersticio mínimo de la junta y el carburo de silicio de alta calidad –un material extremadamente duro– protegen la bomba de agua mucho mejor  contra el desgaste y las impurezas. Incluso partículas de tamaño mínimo son molidas de inmediato. No es necesario respetar una fase de rodaje – una vez montada, la bomba de agua tiene una estanqueidad óptima desde el primer momento.

En la comparación con las juntas de anillos deslizantes de carbono duro normalmente empleadas en el mercado de recambios, el carburo de silicio ofrece una  conductividad térmica mayor, de suerte que con los anillos de SiC/SiC no se corre el riesgo de que se originen fisuras a causa de tensiones térmicas. Esto repercute en una vida útil más prolongada.

Competencia técnica de MEYLE: Cuadro sinóptico de la junta de anillos deslizantes SiC/SiC de MEYLE:

|  | Al2O3/HC Óxido de aluminio/ grafito de carbono (carbono duro) | SiC/HC Carburo de silicio/ grafito de carbono (carbono duro) | SiC/SiC de MEYLE Carburo de silicio/ carburo de silicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Durabilidad | o |  |  |
| Estanqueidad | o |  |  |
| Conductividad térmica | x | o |  |
| Formación de sedimentación (causa de la falta de estanqueidad) | x | o |  |
| Menor momento de fricción |  |  |  |
| Ruidos | o |  |  |
| Adaptación/ corta fase de rodaje | x | o |  |

Leyenda: = excelente, = bueno/a, o = regular, x = insuficiente

Encontrará más información sobre las bombas de agua MEYLE y MEYLE-HD  en forma de vídeos en YouTube en el canal „MEYLE TV“ o en el siguiente enlace: http://www.meyle.com/en/wapu.html.

Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página www.meyle.com o pedirnos como fichero.

Contacto:

- Relaciones Públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, correo electrónico: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

Sobre la empresa

Con las marcas MEYLE y MEYLE-HD, Wulf Gaertner Autoparts AG desarrolla, fabrica y comercializa recambios para turismos, furgonetas y vehículos industriales, de muy alto valor y calidad garantizada para el Mercado Libre de Piezas. Con un surtido total actual de más de 21.000 artículos, el fabricante hamburgués cubre casi todas las exigencias normales. Los ingenieros de la empresa dedican muchas ideas a la mejora de los procesos en el taller desarrollando productos y prestaciones de servicio inteligentes. Hasta la fecha han perfeccionado así unas 750 piezas para miles de diferentes modelos de vehículos optimizando la calidad tecnológica de las piezas originales. Estos productos MEYLE-HD pueden ser sometidos a esfuerzos muy altos y tienen una larga vida útil. A esta característica exclusiva de las piezas MEYLE-HD con tecnología perfeccionada se suma una garantía de cuatro años.

Wulf Gaertner Autoparts AG fue fundada en 1958 y tiene su sede en la ciudad de Hamburgo, Alemania. La empresa desarrolla actividades en 120 países. Tiene su centro de logística de gran modernidad en Hamburgo y cuenta además con filiales y plantas de producción en todo el mundo.